## Slide 2
Asfalt

## Slide 3: Even voorstellen
Jacques van den Hoorn, kenniswerker team RAW-Beheer/FL
Tom de Water, kenniswerker team RAW-Beheer

## Slide 4: Sessie Asfalt
Overzicht 2020-2025
  Herziening dH 52.5 kust en oeverwerken (Waterbouwasfalt), 2022
  Herziening dH 81.5 Emulsie AsfaltBeton, 2022
  Bijlage I aanpassing proef 66 (Verdichtingsgraad), 2023
  Herziening dH 81.4 Oppervlakbehandeling, 2025
  Herziening dH 81.0, 81.1 en 81.2 Asfaltverhardingen, 2025

## Slide 5: 2022 herziening kust en oeverwerken (Waterbouwasfalt)
Nieuw mengsel Asfaltmastiek 8
Nieuw deelhoofdstuk: Fundering onder gebonden bekledingsconstructies, (in 2025 aangepast op wijzigingen in 80.1 verhardingslagen van steenmengsels steenmengsel, proef 35)
Proef 104 en 105 verwijzing naar OSA spreadsheet
Q4 2025 start nieuwe herziening Waterbouwasfalt!

## Slide 6: 2022 herziening EmulsieAsfaltBeton (EAB)
Oude deelhoofdstukken 81.5 en 81.6 zijn vervallen en er is een nieuw deelhoofdstuk 81.5 Emulsie-asfaltbeton met een geheel vernieuwde subwerkcategorie.
Oude resultaatsbeschrijvingen zijn vervallen en kunnen niet worden gecombineerd met de nieuwe Standaardeisen.
Separate stroefheidseisen voor EAB 0/3 en EAB 0/6
Proef 65 (controle bindmiddelgehalte) niet meer van toepassing door de insteek van NEN-EN12273 en NEN-EN 12274 omdat opdrachtgever nog uitsluitend visueel controleert.

## Slide 7: 2023 aanpassing proef 66 (Verdichtingsgraad)
Niet de beste oplossing maar een pleister geplakt.
  Op basis van circa 17.000 onderzoeksresultaten
  Gedeeld op RAW.nl
Notes: Problematiek bij goede onderzoeksmethode op dunnere deklagen. Dit komt niet overeen met het onderzoek bij een typetest (vooronderzoek) waardoor er sprake is van minder betrouwbare onderzoeksresultaten. Er is nu op basis van circa 17.000 onderzoeksresultaten gekeken naar de afwijking ten opzichte van de eis. Ongebruikelijk maar op basis van behoefte is er op RAW.nl een document gedeeld wat door de WGA is gebruikt om de correctiefactor toe te passen.

## Slide 8: 2025 herziening Oppervlakbehandeling
Enkel nog Deelhoofdstuk 81.4. Oude deelhoofdstuk 81.3 specificaties aannemer met bijbehorende resultaatsbeschrijvingen zijn komen te vervallen. Minimaal gebruik, bijna uitsluitend gespecificeerd door de opdrachtgever.
Meetmethode bindmiddel is vereenvoudigd
Grind vervallen als afdekmateriaal
In bindmiddel wordt al in enkele gevallen biobased materiaal toegepast. RAW vormt geen belemmering er moet worden voldaan aan de voorwaarden van de toe te passen producten.
Notes: Geen LVO, was voorheen sprake van ontwerpverantwoordelijkheid bij opdrachtgever en aannemer. In de praktijk blijkt dat dit eigenlijk altijd bij de opdrachtgever lag. Er is nu net als bij EAB teruggegaan naar 1 deelhoofdstuk. Goed om te vermelden is dat er al jaren biobased materiaal wordt toegepast in het bindmiddel, RAW vormt hier geen belemmering in.

## Slide 9: 2025 herziening Asfaltverhardingen (81.0, 81.1 en 81.2)
SMA-NL 8A en SMA-NL 11A verwijderd.
Warm tegen warm voor deklagen toegevoegd in resultaatsbeschrijving.
AC 32 base verwijdert uit resultaatsbeschrijving.
Catalogus bepaling voor WMA toegevoegd.
Catalogus bepaling voor AKL asfaltmengsels met TRL 7, 8 of 9 hebben een ander nummer gekregen.
Notes: Grote wens in de asfaltsector is om te komen tot minder asfaltmengsels. SMA A verwijdert. De WGA had ook het voornemen om SMA 5 te verwijderen maar op basis van de ontvangen reacties blijven we SMA-5 faciliteren. De richtlijn WMA bieden wij aan als catalogus bepaling, RAW Standaard biedt geen belemmering voor WMA maar middels de catalogus maak je bewust de keuze om WMA uit te vragen. Warm tegen warm voor de deklagen bij RB toegevoegd, is nu een resultaatsverplichting. AC 32 base/bind verwijdert, wordt niet meer toegepast.

## Slide 10: Waar ze we mee bezig!
Kwaliteitsborging
DGAD/SMA-8G+
En wat nog meer.
  Minder asfaltmengsels
  Meer pr in deklagen

## Slide 11
Bedankt!